Строительная компания «ДомаТо»

E-mail: domatostroy@mail.ru

Тел.: 8 (906) 204-43-84 | 8 (906) 202-21-55

| Наименование | Комплектация одноэтажного дома под ПМЖ |
| --- | --- |
| Фундамент |  |
| Основание дома | Двойное: 1 венец брус 200х150мм, 2 венец 200*100 мм |
| Лаги 1-го этажа | Брус 100х200мм, через 0,7м |
| Перекрытия | Брус 50х200мм., через 1 м. |
| Каркас стен дома | Стойки каркаса выполнены из доски естественной влажности 50х200мм, с шагом 0,6м. Раскосы каркаса выполняются из доски естественной влажности 40х200мм. Угловые стойки, пояса и верхняя обвязка каркаса выполняется из доски естественной влажности 50х200мм. |
| Перегородки 1-го этажа | Стойки, пояса и обвязка выполнены из доски естественной влажности 50х100мм, с шагом 0,6м. |
| Перегородки 2-го этажа | Стойки, пояса и обвязка выполнены из доски естественной влажности 40х100мм, с шагом 0,6м. |
| Монтаж каркаса | Монтажные пластины на гвозди и саморезы |
| Высота от пола до потолка (в чистовом размере) | 1 этаж 2,5м ±5см |
| Окна | Двухкамерные окна ПВХ, (цвет белый.) |
| Внутренняя отделка 1-го этажа |
| Стены | Вагонка хвойных пород, камерной сушки, сорта «В», толщиной 12,5 - 16мм |
| Перегородки | Вагонка хвойных пород, камерной сушки, сорта «В», толщиной 12,5 - 16мм |
| Потолок | Вагонка хвойных пород, камерной сушки, сорта «В», толщиной 12,5 - 16мм |
| Полы | Шпунтованная половая доска, камерной сушки, толщиной 36 мм |
| Входная дверь | Металлическая – 1 шт. (Россия) |
| Межкомнатные двери | Деревянные- филенчатые |
| Утепление |
| Утепление пола 1-го этажа | Рулонного типа «КНАУФ», толщиной 200 мм |
| Утепление стен дома | ROCKWOOL Лайт баттс, толщиной 200 мм |
| Утепление потолка 1-го этажа | Рулонного типа «КНАУФ», толщиной 200 мм |
| Шумоизоляция перегородок 1-го этажа | ROCKWOOL Лайт баттс, толщиной 100 мм |
| Пароизоляция пола, стен, потолка. | Изоспан В (или аналоги) |
| Ветровлагозащита стен | Изоспан А (или аналоги) |
| Чистовая отделка снаружи | Имитация бруса 12,5-16 мм, камерной сушки сорта B. |
| Крыша | Крыша – двухскатная, Высота конька до 2,5м Стропила – доска сечением 50х200мм.(шаг не более 1,0м.) Порешетник – обрезная доска, толщиной 20мм (шаг не более 300мм.) Покрытие крыши ОНДУЛИН Гидроизоляция крыши Ондутис А (или аналоги) |
| Ограждение | Плоские балясины, поручень выполнен из строганной доски 40х150мм |
| Столбы | Строганный брус, сечением 100х150мм |
| Дополнительно | Бытовка 2х3м Ступени при входе. |

Брус и доска естественной влажности.

Допуск на геометрические параметры сруба составляет: +/- 50 мм по длине
с каждой стороны.

Допускается стыковка:

- Вагонки в каждой взятой отдельной комнате

- Половой доски в каждой взятой отдельной комнате