Строительная компания «ДомаТо»

E-mail: domatostroy@mail.ru

Тел.: 8 (906) 204-43-84 | 8 (906) 202-21-55

| Наименование | Комплектация одноэтажного дома «Дачный» |
| --- | --- |
| Фундамент | Опорно-столбчатый |
| Основание дома | Двойное: 1 венец брус 150х150мм 2 венец 150*100 |
| Лаги 1-го этажа | Брус 100х150мм, через 0,6м |
| Перекрытия | Брус 50х150мм., через 0,5м |
| Каркас стен дома | Стойки каркаса выполнены из доски естественной влажности 50х100мм, с шагом 0,6м. Раскосы каркаса выполняются из доски естественной влажности 40х100мм. Угловые стойки, пояса и верхняя обвязка каркаса выполняется из доски естественной влажности 50х100мм. |
| Перегородки 1-го этажа | Стойки, пояса и обвязка выполнены из доски естественной влажности 50х50мм, с шагом 0,6м. |
| Монтаж каркаса | Монтаж на гвозди. |
| Высота от пола до потолка (в чистовом размере) | 1 этаж 2,5м ±5см. |
| Окна | Деревянный, однокамерный стеклопакет, размерами: 1*1,2м. |
| Внутренняя отделка 1-го этажа |
| Стены | Вагонка хвойных пород, камерной сушки, сорта «В», толщиной 12,5 - 16мм |
| Перегородки | Вагонка хвойных пород, камерной сушки, сорта «В», толщиной 12,5 - 16мм |
| Потолок | Вагонка хвойных пород, камерной сушки, сорта «В», толщиной 12,5 - 16мм |
| Полы | Шпунтованная половая доска, камерной сушки, толщиной 28мм |
| Входная дверь | Металлическая – 1 шт. (Китай) |
| Межкомнатные двери | Деревянные- филенчатые |
| Утепление |
| Утепление пола 1-го этажа | Рулонного типа «КНАУФ», толщиной 100 мм |
| Утепление стен дома | ROCKWOOL Лайт баттс, толщиной 100 мм |
| Утепление потолка 1-го этажа | Рулонного типа «КНАУФ», толщиной 100 мм |
| Пароизоляция пола, стен, потолка. | Изоспан В (или аналоги) |
| Ветровлагозащита стен | Изоспан А (или аналоги) |
| Чистовая отделка снаружи | Имитация бруса, камерной сушки 12,5-16мм |
| Крыша | Крыша – двухскатная. Высота конька до 2,5м Стропила – доска сечением 50х150мм.(шаг не более 1,0м.) Порешетник – обрезная доска, толщиной 20мм (шаг не более 300мм.) Покрытие крыши ОНДУЛИН Гидроизоляция крыши Ондутис А (или аналоги) |
| Дополнительно | Ступени при входе |

Брус и доска естественной влажности.

Допуск на геометрические параметры сруба составляет: +/- 50 мм по длине
с каждой стороны.

Допускается стыковка:

- Вагонки в каждой взятой отдельной комнате

- Половой доски в каждой взятой отдельной комнате